MABA - Delta Bloc® Betonleitwand -

Brückenelemente setzen sich international durch

MABA-Techniker konstruierten Betonleitwände für den Einsatz auf Brücken, die mit der höchsten Aufhaltestufe H4b abzusichern sind. Mitte des Vorjahres absolvierte die Type Delta Bloc® 100 AS-R, K280 erfolgreich die entsprechenden Crash-Tests. Kurze Zeit später lieferte MABA FTI in Zusammenarbeit mit ihrem Tochterunternehmen Delta Bloc Europa solche Brückenelemente in den Raum Siegen in Deutschland. Derzeit werden zwei Folgeaufträge ausgeführt.

Mittlerweile sind Delta Bloc® Brückenelemente auch in Österreich gefragt. Auf der in Bau befindlichen Wiener Südumfahrung (S 1) wird eine Brücke entsprechend ausgestattet. Zum Teil kommen dabei vier Meter lange Brückenelemente mit Schienenverankerung (100 AS-BR) zum Einsatz, auf die eine Lärmschutzwand aufgesetzt wird. Auch im Zuge der Südautobahn (A 2) wird eine Brücke im Raum Kottingbrunn mit Delta Bloc® Brückenelementen ausgestattet.

Betonleitwände für Brücken zu konstruieren, ist eine herausfordernde Aufgabe. Sie müssen einerseits Verkehrsteilnehmer schützen, sollen das Brückentragwerk aber trotzdem möglichst gering belasten. Außerdem muss sich die Auslenkung in Grenzen halten, um den Absturz von Leitwandelementen zu verhindern.

Aufgesetzter Lärmschutz

Betonleitwände mit aufgesetzter Lärmschutzwand stellen die jüngste Weiterentwicklung im Delta Bloc® Programm dar. Sie bieten neben der Rückhaltefunktion gleichzeitig optimalen Lärmschutz, der keinen zusätzlichen Raum entlang der Fahrbahn beansprucht. Zur Aufnahme der Lärmschutzwand wurden die Delta Bloc® Elemente speziell adaptiert, um die Steher ohne weitere Montagevorbereitung aufnehmen zu können. Für Rückhaltesysteme mit integrierter Lärmschutzwand liefert MABA sowohl die Leitwand-Elemente als auch die erforderlichen Steher, in die Standard-Lärmschutzpaneele nur noch eingehängt werden müssen. MABA versetzt sowohl die Betonleitwände als auch die Steher. Auf diese Weise entsteht eine drei Meter hohe Lärmschutzwand mit integrierter Rückhaltefunktion.

Für die Ausstattung mit Lärmschutzwänden sind sowohl Brückenelemente mit Schienenverankerung als auch frei aufgestellte Delta Bloc® Betonleitwände 80/120 geeignet. Der rechnerische Nachweis dafür wurde von der Österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßen-Aktiengesellschaft (ÖSAG), die für den Bau der S 1 verantwortlich zeichnet, bereits akzeptiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

MABA Fertigteilindustrie GmbH

Prok. Dr. Bernhard Rabenreither, Telefon 026 28/410-295 DW